| 产品名称 | LPM2100 mx NB模块硬件使用指南 |
| --- | --- |
| 文档页数 | 37 |
| 版本 | V1.01 |
| 日期 | 2018/7/18 |

LPM2100 mx NB模块硬件使用指南

V1.01

上海域格信息技术有限公司

更新记录

| 版本 | 日期 | 作者 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.01 | 2018/7/18 | 张海平 | 初始化版本 |

目 录

第一章 引 言	7

第二章 模块综述	8

2.1 模块简介	8

2.2 主要性能	8

2.3 模块功能框图	9

2.4 模块工作模式	10

第三章 接口应用描述	11

3.1 本章概述	11

3.2 模块接口	11

3.2.1  LPM2100 mx 管脚分布图	11

3.2.2. 模块管脚描述	12

3.3 电源接口	13

3.4  VDD_EXT 2V8电压输出	14

3.5 开关机复位模式	15

3.5.1 开机	15

3.5.2 开机时序	15

3.5.3 模块关机	15

3.5.3 复位控制	16

3.6 UART接口	17

3.6.1串口应用电路	18

3.6.2 RI接口	19

3.7 USIM接口	19

3.7.1 USIM卡参考电路	20

3.7.2 SIM_DECT 热插拔参考设计	20

3.8 ADC接口	21

3.9 SPI接口	21

3.10 I2C总线	22

3.11 网络指示接口	23

3.12 通用GPIO接口	24

第四章 总体射频技术指标	25

4.1 本章概述	25

4.2 主天线和蓝牙天线	25

4.3 射频信号线走线指导	26

4.4 射频连接器	27

4.5 工作频率	28

4.6 RF传导发射功率和接受灵敏度	28

4.6 功耗特性	29

第五章 接口电气特性	30

5.1 本章概述	30

5.2 极限工作	30

5.3 模块IO电平	30

5.4 电源	31

5.5 静电特性	31

5.6 可靠性指标	31

第六章 结构及机械特性	33

6.1 本章概述	33

6.2 外观	33

第七章 生产与包装	35

7.1 本章概述	35

7.2 模块包装与存储	35

7.3 生产焊接	35

第八章 术语缩写	37

图索引

图2-1 LPM2100 mx模块功能框图	10

图3-1 LPM2100 mx管脚分配图	11

图3-2 VBAT供电电源	14

图3-3 VDD_EXT 电源输出时序图	14

图3-4 开机时序图	15

图3-5 关机时序图	15

图3-6 复位参考电路	16

图3-7 复位时序图	17

图3-8 全功能串口设计图	18

图3-9 UART串口设计图	18

图3-10 UART电平转换电路	19

图3-11 RI管脚信号波形	19

图3-12 SIM电路设计图	20

图3-13 SIM卡热插拔检测电路*	21

图3-14 SPI读时序图	22

图3-15 SPI写时序图	22

图3-16 I2C接口参考电路	23

图3-17 网络指示灯电路图	23

图4-1 主天线匹配电路图	25

图4-2 蓝牙天线匹配电路图	26

图4-3 微带线的完整结构	26

图4-4 参考地为第三层微带传输线结构	27

图4-5 带状线的完整结构	27

图4-6 RF连接器尺寸图	27

图4-7 天线连接器配套插头图	28

图6-1 LPM2100 mx模块外观图	33

图6-2 LPM2100 mx 模块正视图与侧视图（单位MM）	33

图6-3 LPM2100 mx 模块底视图（单位MM）	34

图7-1回流焊温度曲线图	36

表索引

表2-1 关键特性	8

表2-2工作模式	10

表3-1 引脚参数缩写	12

表3-2 接口定义	12

表3-3 开机时序参数	15

表3-4关机时序参数	16

表3-5 RESET引脚参数	16

表3-6 串口引脚定义	17

表3-7 串口逻辑电平	18

表3-8 USIM卡信号定义	19

表3-9 SIM卡热插拔检测脚定义	20

表3-10 ADC信号定义	21

表3-11 SPI信号定义	21

表3-12 I2C管脚定义	22

表3-13网络指示灯管脚定义	23

表3-14网络指示状态	23

表3-15通用GPIO管脚定义	24

表4-1 RF管脚定义	25

表4-2 RF连接器主要参数	28

表4-3 射频频率表	28

表4-4 LPM2100 mx RF输出功率	28

表4-5 传导射频灵敏度指标	29

表4-6 NB-IOT功耗	29

表5-1 LPM2100 mx模块工作存储温度	30

表5-2 LPM2100 mx模块极限工作电压范围	30

表5-3 LPM2100 mx模块电气特性	30

表5-4 LPM2100 mx 模块工作电压	31

表5-5 LPM2100 mx ESD特性	31

表5-6 可靠性测试	31

表7-1 回流工艺参数表	36

表8-1 术语缩写	37

# 第一章 引 言

本文档是无线解决方案产品LPM2100 mx NB模块硬件接口手册, 旨在描述该模块方案产品的硬件组成及功能特点、应用接口定义及使用说明，电气性能和机械特性等。结合本文档和其他应用文档，用户可以快速使用该模块来设计无线产品。

# 第二章 模块综述

## 2.1 模块简介

LPM2100 mx模块是一款两频段NB-IOT物联网无线通信模块，支持工作频段为Band3、Band5、Band8。一般主要应用于低功耗的数据传输业务。满足3GPP Release 13标准。模块一共有44个管脚。具有15.8mm*17.7mm*2.2mm的超小尺寸，几乎能够满足所有的M2M的需求。LPM2100 mx模块是贴片式模块，采用LCC封装，可以通过其管脚焊盘内嵌于客户应用中，可提供模块与客户主板间丰富的硬件接口。

LPM2100 mx NB模块采用低功耗技术，待机功耗小于1mA，在深度睡眠可低至5uA

LPM2100 mx NB模块可以应用在以下场合：

- 智慧城市(智能停车，水/气表，路灯，烟雾报警器，垃圾箱等)

- 消费与医疗（穿戴设备，VIP追踪，生活辅助，远程临床跟踪等）

- 工业、农业智能监测（机器报警，气体探测，灌溉，土壤PH值等）

- 农业与环境（农业应用，环境监控等）

- 后勤保障（工业资产，货柜追踪，位置与状态更新等）

“*”表示正在开发中。

## 2.2 主要性能

表2-1 关键特性

| 特性 | 描述 |
| --- | --- |
| 物理特性 | 15.8mm*17.7mm*2.2mm |
| 应用处理器 | 192MHz MIPS processor with 16KB I-Cache and 16KB D-Cache |
| 工作电压 | 3.4V - 4.2V 典型电压3.7V |
| 省电 | PSM模式功耗< 5uA |
| 待机 | 休眠模式电流< 1mA |
| 应用接口 | 电源接口 若干通用GPIO接口 一路标准SIM接口，支持3.0V/1.8V,支持热插拔功能* 一路硬件复位接口 三路UART串口接口 一路SPI接口 一路网络状态指示接口 一路PSM_EINT#接口 一路ADC检测接口 |
| 工作频段 | 二频或三频：mc(Band5,Band8)，mg(Band3,Band5,Band8) 模块可自动搜寻频段，频段选择可通过AT命令设置。需对应特定版本 |
| 网络协议特性 | UDP/TCP/CoAP/LWM2M PPP/SSL/DTLS/FTP HTTP/MQTT/HTTPS |
| 数据传输特性 | Single-tone:25.5kbps(DL),16.7kbps(UP) Multi-tone:25.5kbps(DL),62.5kbps(UP) |
| 天线接口 | 主天线50欧姆接口 蓝牙天线50欧姆接口 |
| 固件升级 | 串口升级 |
| 温度范围 | 正常工作温度–20°C to +70°C 极限工作温度 –40°C to +85°C 存储温度：-45°C to +90°C |
| AT指令 | 支持标准AT指令集（Hayes 3GPP TS 27.007和27.005） |

## 2.3 模块功能框图

LPM2100 mx NB模块功能框图主要包含以下单元：

- 基带处理单元

- 电源管理单元

- 射频收发单元

- 射频前端单元

- 外围接口

LPM2100 mx NB模块功能框图如下所示：

图2-1 LPM2100 mx模块功能框图

## 2.4 模块工作模式

表2-2工作模式

| 工作模式 | 描述 |
| --- | --- |
| 关机 | 关机情况下，模块不能工作 |
| 飞行模式 | 模块关闭模块射频电路，无法与网络进行交互 |
| 休眠 | 模块关闭大部分功能，会间隙地与网络同步 |
| 空闲 | 开机并成功注册网络，处于空闲状态 |
| 数据传输 | 模块处于工作状态，和网络有数据交互 |
| PSM模式 | 进入PSM模式后，模块能达到最小功耗，模块内部各个电源关闭，除RTC外的软件停止运行，串口不能使用。 |

# 第三章 接口应用描述

## 3.1 本章概述

LPM2100 mx NB模块一共有44个管脚，包含以下部分单元接口功能。后面章节将详细说明各单元接口的功能。

- 电源接口

- USIM接口

- UART接口

- 网络状态指示接口

- SPI接口

- 射频天线接口

- I2C接口

## 3.2 模块接口

### 3.2.1  LPM2100 mx 管脚分布图

LPM2100 mx管脚分配如下：

图3-1 LPM2100 mx管脚分配图

- 该模块一般IO端口电平为2.8V（SIM卡端口电平支持1.8V和3.0V）。

- 该模块定义RESERVED管脚悬空，不得使用。

- 该模块PSM_EINT管脚电压域为1.1V。

### 3.2.2. 模块管脚描述

模块接口管脚定义描述如下：

表3-1 引脚参数缩写

| 符号标志 | 描述 |
| --- | --- |
| IO | 输入或输出 |
| PI | 电源输入 |
| PO | 电源输出 |
| AI | 模拟输入 |
| AO | 模拟输出 |
| DI | 数字输入 |
| DO | 数字输出 |

表3-2 接口定义

| 管脚 | 引脚名称 | IO | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供电 |
| 42,43 | VBAT | PI | 模块供电电源 | 输入电压3.4~4.2V |
| 24 | VDD_EXT | PO | 内部稳压电源输出2.8V | 不用时可以悬空 |
| 1，7，27，34，36，37，40，41 | GND |  | 地信号 |  |
| 系统开关机控制 |
| 15 | RESET | DI | 硬件复位控制，低电平有效 |  |
| SIM接口 |
| 2 | SIM_DECT | DI | SIM卡热插拔检测 | 内部电平已上拉 |
| 10 | SIM_GND |  | SIM卡地 |  |
| 11 | SIM_DATA | IO | SIM卡总线数据 | 内部10K上拉电阻 |
| 12 | SIM_RST | DO | SIM卡复位输出 | 远离干扰源 |
| 13 | SIM_CLK | DO | SIM卡时钟输出 | 远离干扰源 |
| 14 | SIM_VDD | PO | 输出给SIM卡供电电压 | 远离干扰源 |
| 状态指示 |
| 16 | NETLIGHT | DO | 网络状态指示 | 2.8V电压域 |
| 主串口接口 |
| 17 | RXD | DI | 主数据接收 | 2.8V电压域 |
| 18 | TXD | DO | 主数据发送 | 2.8V电压域 |
| 20 | RI | DO | 振铃提示 | 2.8V电压域 |
| 22 | CTS | DO | 清除发送 | 2.8V电压域 |
| 23 | RTS | DI | 请求发送 | 2.8V电压域 |
| 调试串口接口 |
| 38 | RXD_DBG | DI | 模块调试数据接收 | 调试串口 |
| 39 | TXD_DBG | DO | 模块调试数据发送 | 调试串口 |
| UART2串口 |
| 28 | UART2_RXD | DI | UART2数据接收 | 2.8V电压域 |
| 29 | UART2_TXD | DO | UART2数据发送 | 2.8V电压域 |
| I2C接口 |
| 32 | SCL | OD | I2C总线时钟输出 | 内部10K电阻上拉 |
| 33 | SDA | IO | I2C总线数据输入输出 | 内部10K电阻上拉 |
| SPI接口 |
| 3 | SPI_MISO | DI | 主机输入从机输出 | 2.8V电压域 |
| 4 | SPI_MOSI | DO | 主机输出从机输入 | 2.8V电压域 |
| 5 | SPI_SCLK | DO | 串行时钟信号 | 2.8V电压域 |
| 6 | SPI_CS | DO | 片选信号 | 2.8V电压域 |
| 其他功能管脚 |
| 19 | PSM_EINT | DI | 外部中断引脚 | 1.1V电压域 |
| 9 | ADC0 | AI | 通用模拟数字转换器接口 | 范围0.1V~2.8V |
| 通用输入输出接口 |
| 30 | GPIO_1 | IO | 通用输入/输出口 |  |
| 31 | GPIO_2 | IO | 通用输入/输出口 |  |
| 天线接口 |
| 26 | BT_ANT | IO | 蓝牙天线接口 | 50欧姆特性阻抗 |
| 35 | RF_ANT | IO | 射频天线接口 | 50欧姆特性阻抗 |
| 8,21,25，44 | RESERVED |  | NC | 不用保持悬空 |

## 3.3 电源接口

LPM2100 mx NB模块电源接口包含两部分：

- VBAT为模块工作电源；

- VDD_EXT为内部LDO 2.8V输出电源，可供外部使用 。

电源 VBAT 电压输入范围为 3.4V~4.2V。模块通过VBAT这两个引脚给内部的射频和基带电路供电。 在确保VBAT电源供电足够的前提下，在靠近电源输入处可并联1颗低等效串联电阻的100uF钽电容，再并上10pF,33pF,0.1uF,1uF陶瓷电容。VBAT的PCB走线尽量短并且粗。

图3-2 VBAT供电电源

- 为防止浪涌及过压对模块的损坏，建议在模块VBAT引脚上并联一个5.1V/500mW的齐纳二极管。

- 建议在VBAT管脚增加3个陶瓷电容（33pF ,10pF,100nF） 且靠近VBAT管脚放置。

## 3.4  VDD_EXT 2V8电压输出

LPM2100 mx模块正常开机后，第24管脚会输出电压2.8V，电流负载最大50mA,外部主控可以读取VDD_EXT的电压来判断模块是否开机。VDD_EXT也可以作为外部供电使用，例如：电平转换芯片等。

图3-3 VDD_EXT 电源输出时序图

## 3.5 开关机复位模式

### 3.5.1 开机

LPM2100 mx NB模块VBAT上电后自动开机，用户可通过查询VDD_EXT管脚的高低电平来判断模块是否开机。

### 3.5.2 开机时序

图3-4 开机时序图

表3-3 开机时序参数

| 符号 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tdelay |  |  | TBD | - | ms |
| Ton(status) | 开机时间（据status状态判断） |  | TBD | - | s |
| Ton(uart) | 开机时间（据uart状态判断） |  | TBD | - | s |

### 3.5.3 模块关机

LPM2100 mx模块关机可通过VBAT管脚断电和使用AT“at+cpof”命令关机。

模块在开机状态下，VBAT管脚停止供电模块即关机。

图3-5 关机时序图

表3-4关机时序参数

| 描述 |  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toff |  |  | TBD | - | s |
| Toff(status) | 开机时间（据status状态判断） |  | TBD |  |  |
| Toff(uart) | 开机时间（据uart状态判断） |  | TBD | - |  |

### 3.5.3 复位控制

LPM2100 mx模块PIN15信号为RESET复位管脚。应用端检测到模块异常，软件无响应时，可以对模块进行复位，将此管脚拉低100-450ms即可复位模块，管脚外部建议上拉电阻10K到VDD_EXT。RESET管脚对干扰比较敏感，可以在信号附近安装一个10 nF 到0.1 μF 的电容，用于信号过滤，走线时远离射频干扰信号。

图3-6 复位参考电路

表3-5 RESET引脚参数

| 符号 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Treset | 低电平脉冲宽度 | 100 |  | 600 | ms |
| VIH | RESET输入高电平电压 | 1.96 | 2.8 | 3 | V |
| VIL | RESET输入低电平电压 | -0.3 | 0 | 0.84 | V |

图3-7 复位时序图

LPM2100 mx模块支持AT命令复位，AT指令为AT+TRB即可重启模块。详细指令可查看LPM2100 mx AT指令集手册。

## 3.6 UART接口

LPM2100 mx模块提供三组UART接口。主串口,调试串口以及辅助串口，串口电平为2.8V。模块是DCE (Data Communication Equipment)设备

主串口可实现AT交互指令和外设数据交互等。

调试串口可以升级固件，查看日志信息等。

模块串口波特率可设置4800，9600，19200，38400，57600，115200，230400，460800,921600bps波特率，默认为57600bps。

表3-6 串口引脚定义

| 管脚 | 引脚名称 | IO | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | TXD | DO | 主数据发送 | 2.8V电压域 |
| 20 | RI | DO | 振铃提示 | 2.8V电压域 |
| 22 | CTS | DO | 清除发送 | 2.8V电压域 |
| 23 | RTS | DI | 请求发送 | 2.8V电压域 |
| 28 | UART2_RXD | DI | UART2数据接收 | 2.8V电压域 |
| 29 | UART2_TXD | DO | UART2数据发送 | 2.8V电压域 |
| 38 | RXD_DBG | DI | 模块调试数据接收 | 调试串口 |
| 39 | TXD_DBG | DO | 模块调试数据发送 | 调试串口 |

表3-7 串口逻辑电平

| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| VIL | 0 | 0.3*VDD_EXT | V |
| VIH | 0.7*VDD_EXT | VDD_EXT | V |
| VOL | 0 | 0.3*VDD_EXT | V |
| VOH | 0.7*VDD_EXT | VDD_EXT | V |

### 3.6.1串口应用电路

当用户想使用全功能串口时，可以参考以下连接方式

图3-8 全功能串口设计图

若需要使用2线串口时，可以参考以下串口设计。

图3-9 UART串口设计图

模块串口是TTL 2.8V电平,如果串口需要跟3.3V电平的MCU相连，需要外部增加一颗电平转换芯片来实现电平匹配，芯片连接方式可参考以下电路：

图3-10 UART电平转换电路

### 3.6.2 RI接口

LPM2100 mx模块支持串口休眠唤醒功能，RI脚可以用作中断来唤醒主机。

图3-11 RI管脚信号波形

## 3.7 USIM接口

LPM2100 mx 模块提供一个兼容ISO 7816-3 标准的USIM卡接口，USIM卡电源由模块内部电源管理器提供，支持1.8V/3.0V的电压。

表3-8 USIM卡信号定义

| 管脚号 | 信号名称 | IO属性 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SIM_DECT | DI | SIM卡热插拔检测 | 内部电平已上拉 |
| 10 | SIM_GND |  | SIM卡地 |  |
| 11 | SIM_DATA | IO | SIM卡总线数据 | 内部10K上拉电阻 |
| 12 | SIM_RST | DO | SIM卡复位输出 | 远离干扰源 |
| 13 | SIM_CLK | DO | SIM卡时钟输出 | 远离干扰源 |
| 14 | SIM_VDD | PO | 输出给SIM卡供电电压 | 远离干扰源 |

### 3.7.1 USIM卡参考电路

LPM2100 mx模块不自带USIM卡槽，用户使用时需在自己的接口板上设计USIM卡槽。

USIM卡接口参考电路如下：

图3-12 SIM电路设计图

- USIM接口线上建议选择ONSEMI公司的SMF15C器来做ESD防护，外围电路器件应该靠近卡座放置。SIM卡座靠近模块布局。

- USIM卡电路容易受到射频干扰引起不识卡或掉卡,因此卡槽应尽量放置在远离天线射频辐射的地方，卡走线尽量远离射频，电源和高速信号线。

- SIM_DATA 内部已经通过47K电阻上拉到VDD_EXT,外部不需要上拉。

- SIM_DECT为SIM卡插入或未插入检测脚，默认时为高电平，热插拔应用时可通过此PIN脚检测SIM卡状态。

- USIM接口为避免瞬间电压过载，需在信号线通路上各串联一个22R的电阻。

- USIM卡座的地和模块的地要保持良好的连通性。

### 3.7.2 SIM_DECT 热插拔参考设计

LPM2100 mx模块支持USIM 卡热插拔功能。

SIM_DECT 管脚作为一个输入检测脚来判断USIM卡插入与否。SIM_DECT管脚默认为上拉高电平。可以通过AT+HOSCFG来打开或者关闭热插拔功能，此功能默认关闭（详情请见LPM2100 mx AT指令集）。

表3-9 SIM卡热插拔检测脚定义

| NO | 管脚检测状态 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高 | SIM卡插入，SIM_DECT 为高 |
| 2 | 低 | SIM卡拔出，SIM_DECT为低 |

图3-13 SIM卡热插拔检测电路*

- 建议在模块测的SIM_DECT 管脚旁增加一个二极管保护。

- 使用常闭式SIM卡座或常开式SIM卡座时，可通过AT指令设置检测功能。如设置AT+HOSCFG=1,1时，SIM卡在位时状态为高，当设置AT+HOSCFG=1,0时，SIM卡在位时状态为低，当设置AT+HOSCFG=0,0 时，SIM卡热插拔功能关闭。

- “*”表示正在开发中。

## 3.8 ADC接口

LPM2100 mx 模块提供了一路10位模数转换输入接口,可以实现外部温度等采样监控，通过AT命令能够读取ADC管脚电压。

为了改善ADC精度，ADC走线应该有良好的参考地。

表3-10 ADC信号定义

| 管脚号 | 信号名称 | IO属性 | 高电平值 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ADC0 | AI | 通用模拟数字转换器接口 |  |

## 3.9 SPI接口

LPM2100 mx 模块提供了一组SPI接口，接口电压2.8V。

表3-11 SPI信号定义

| 管脚 | 引脚名称 | IO | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | SPI_MISO | DI | 主机输入从机输出 | 2.8V电压域 |
| 4 | SPI_MOSI | DO | 主机输出从机输入 | 2.8V电压域 |
| 5 | SPI_SCLK | DO | 串行时钟信号 | 2.8V电压域 |
| 6 | SPI_CS | DO | 片选信号 | 2.8V电压域 |

图3-14 SPI读时序图

图3-15 SPI写时序图

## 3.10 I2C总线

LPM2100 mx NB模块提供一组硬件5.0协议双向串行总线，时钟速率为400KHZ,接口电压为2.8V电平值。

表3-12 I2C管脚定义

| 管脚 | 引脚名称 | IO | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | SCL | OD | I2C总线时钟输出 | 内部电阻上拉 |
| 33 | SDA | IO | I2C总线数据输入输出 | 内部电阻上拉 |

I2C参考电路如下图：

图3-16 I2C接口参考电路

I2C_SCL和I2C_SDA引脚内部已经上拉，因此使用时外部可以忽略上拉电阻。

## 3.11 网络指示接口

LPM2100 mx NB模块提供一路NENLIGHT管脚指示网络通信状态，可用来驱动指示网络状态的LED灯。

表3-13网络指示灯管脚定义

| 管脚名称 | 管脚 | I/O属性 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | NETLIGHT | DO | 网络状态指示 |

表3-14网络指示状态

| 状态 | LED显示状态 |
| --- | --- |
| 模块未运行或模块未注册 | 灯灭 |
| 模块成功注册网络 | 灯亮 |

LED网络指示灯参考设计图如下：

图3-17 网络指示灯电路图

网络指示灯电路图中电阻值大小可根据LED灯参数来调整。

## 3.12 通用GPIO接口

LPM2100 mx  NB模块提供了两路GPIO。其中有些GPIO可复用为多种功能。具体使用情况可咨询模块提供商。

表3-15通用GPIO管脚定义

| 管脚 | 引脚名称 | IO | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | GPIO_1 | IO | 通用输入/输出口 | 2.8V电平 |
| 31 | GPIO_2 | IO | 通用输入/输出口 | 2.8V电平 |

# 第四章 总体射频技术指标

## 4.1 本章概述

LPM2100 mx NB模块射频总体技术指标包含以下部分：

- 工作频率；

- 传导射频测量；

- 传导接收灵敏度和发射功率；

- 天线要求

- 模块功耗特性

## 4.2 主天线和蓝牙天线

LPM2100 mx NB模块提供两路天线接口，一路为主天线接口，一路为蓝牙天线接口。在电路设计时，模块和天线之间走线需保证50欧姆阻抗。

天线是一个敏感器件，容易受到外部环境的影响。例如，模块尺寸、天线位置、占用空间大小以及周围的接地等情况均可能影响天线性能。

模块天线管脚定义如下：

表4-1 RF管脚定义

| 管脚 | 引脚名称 | IO | 功能描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | BT_ANT | IO | 蓝牙天线接口 | 50欧姆特性阻抗 |
| 35 | RF_ANT | IO | 射频天线接口 | 50欧姆特性阻抗 |

LPM2100 mx  NB模块的35脚为主天线接口，为方便天线调试需要在主板上增加π型匹配电路，走50欧阻抗线，推荐电路如下图：

图4-1 主天线匹配电路图

LPM2100 mx  NB模块的26脚为蓝牙天线接口，为方便天线调试需要在主板上增加π型匹配电路，走50欧阻抗线，推荐电路如下图：

图4-2 蓝牙天线匹配电路图

LPM2100 mx NB模块两路天线采用焊盘方式引出。

- 天线阻抗走线需要远离数字信号线，电源等干扰信号

- 天线阻抗走线需要立体包地，并在走线两边多加地孔做隔离。

- 天线线路损失要小于0.3dB，所以要保持PCB 走线尽可能短。

- 天线匹配中TVS管引脚本身的寄生电容必须要小，以避免信号受到干扰。同时考虑到天线所使用的频段，以及不同频段所能够接受的最小寄生电容值，通常使用在天线上的ESD保护组件其寄生电容值必须小于0.5pF，甚至更低。

## 4.3 射频信号线走线指导

对于用户而言，所有的射频信号线的特性阻抗应控制在50Ω。射频信号线的阻抗，由材料的介电常数、走线宽度（W）、对地间隙（S）、以及参考地平面的高度（H）决定。请使用阻抗模拟工具来计算RF 走线的阻抗值，PCB特性阻抗的控制通常采用微带线与共面波导两种方式。

图4-3 微带线的完整结构

图4-4 参考地为第三层微带传输线结构

图4-5 带状线的完整结构

## 4.4 射频连接器

设计过程中如果需要使用RF连接器的连接方式，天线连接器必须使用50欧姆特性阻抗的同轴连接器，推荐使用Hirose 的UF.L-R-SMT 连接器。

图4-6 RF连接器尺寸图

与此连接器配套的射频连接器插头为HRS公司的U.FL-LP系列。

图4-7 天线连接器配套插头图

表4-2 RF连接器主要参数

| 额定条件 |  | 环境条件 |
| --- | --- | --- |
| 频率范围 | DC to 6GHZ | –40°C to +85°C |
| 特性阻抗 | 50 Ω | –40°C to +85°C |

## 4.5 工作频率

表4-3 射频频率表(半双工模式)

| LPM2100 m x | 支持频段 | 上行频率 | 下行频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| LPM2100 mc | B5 B8 | 824 MHz – 849 MHz 880 MHz – 915 MHz | 869 MHz–894 MHz 925 MHz–960 MHz |
| LPM2100 mg | B3 B5 B8 | 1710 MHz–1785 MHz 824 MHz – 849 MHz 880 MHz – 915 MHz | 1805 MHz–1880 MHz 869 MHz – 894 MHz 925 MHz – 960 MHz |

## 4.6 RF传导发射功率和接受灵敏度

LPM2100 mx NB模块的RF输出功率如下表：

表4-4 LPM2100 mx RF输出功率

| 名录 | 3GPP 协议要求 (dBm) | 最小值 |
| --- | --- | --- |
| NB-IOT |
| LTE B3 | 21 to 25 | <-40dBm |
| LTE B5 | 21 to 25 | <-40dBm |
| LTE B8 | 21 to 25 | <-40dBm |

表4-5 传导射频灵敏度指标

| 名录（灵敏度） | 3GPP协议要求 | 最小 | 典型 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NB-IOT |
| LTE B3 | -107.5 | <-107.5 | -113 |  |
| LTE B5 | -107.5 | <-107.5 | -113 |  |
| LTE B8 | -107.5 | <-107.5 | -113 |  |

## 4.6 功耗特性

表4-6 NB-IOT功耗

| 类型 | 信道 | 功率MAX | Call Current（mA） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Power | Avg Current | Min Current | Max Current |
| NB-IOT B3 | TBD |  | Max power | TBD |  |  |
|  | TBD |  |  | TBD |  |  |
|  | TBD |  |  | TBD |  |  |
| NB-IOT B5 | TBD |  | Max power | TBD |  |  |
|  | TBD |  |  | TBD |  |  |
|  | TBD |  |  | TBD |  |  |
| NB-IOT B8 | TBD |  | Max power | TBD |  |  |
|  | TBD |  |  | TBD |  |  |
|  | TBD |  |  | TBD |  |  |

# 第五章 接口电气特性

## 5.1 本章概述

- 极限工作

- 模块IO电平

- 电源

- 静电特性

- 可靠性指标

## 5.2 极限工作

表5-1 LPM2100 mx模块工作存储温度

| 参数 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- |
| 正常工作温度 | -20°C | 70°C |
| 极限工作温度 | -40°C | 85°C |
| 存储温度 | -45°C | 90°C |

表5-2 LPM2100 mx模块极限工作电压范围

| 参数 | 描述 | 最小 | 典型 | 最大 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VBAT | 模块供电电压 | 3.4V | 3.7V | 4.2V |
|  | RMS平均电流 |  |  | 0.9V |

## 5.3 模块IO电平

LPM2100 mx模块端口IO电平如下：

其中对应于1.8V USIM应用，SIM_VDD为1.8V；对应于3V USIM应用，SIM_VDD为3V。

其他数字IO电平统一为2.8V。

表5-3 LPM2100 mx模块电气特性

| 参数 | 参数描述 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7* VDD_EXT | VDD_EXT |
| VIL | 低电平输入电压 | - | 0.3*VDD_EXT |
| VOH | 高电平输出电压 | 0.7*VDD_EXT | VDD_EXT |
| VOL | 低电平输出电压 | 0 |  |

## 5.4 电源

LPM2100 mx NB模块输入供电要求如下：

表5-4 LPM2100 mx 模块工作电压

| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VBAT | 3.4 | 3.7 | 4.2 | V |

模块任何接口的上电时间不得早于模块的开机时间，否则可能导致模块异常或损坏。

## 5.5 静电特性

LPM2100 mx模块内部没有任何过压保护措施，模块使用时需要对静电进行防护，保证产品质量。

ESD 设计建议：

- 模块的USIM 卡外接管脚需要添加TVS 进行防护。

- 在模块输入电源处，增加TVS。

- 防护器件PCB 布线应尽量走“V”形线，避免走“T”形线。

- 模块周边地平面保证完整性，不要进行分割。

- 在模块的生产、组装和实验室测试过程当中需要关注周边环境和操作人员的ESD 管控。

表5-5 LPM2100 mx ESD特性

| 测试端口 | 接触放电 | 空气放电 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| USIM接口 | ±4 | ±8 | KV |
| VBAT电源 | ±4 | ±8 | KV |
| RF_ANT | ±4 | ±8 | KV |
| BT_ANT | ±4 | ±8 | KV |
| Other PORT | ±4 | ±8 | KV |

## 5.6 可靠性指标

表5-6 可靠性测试

| 测试项目 | 测试条件 | 参考标准 | 实验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低温工作 | 温度：–20ºC 工作模式：正常工作 测试持续时间：24 h | IEC60068-2-1 | 外观检查：正常 功能检查：正常 射频指标检查：正常 |
| 高温工作 | 温度：70ºC 工作模式：正常工作 测试持续时间：24 h | JESD22-A108-C | 外观检查：正常 功能检查：正常 射频指标检查：正常 |
| 温度循环 | 高温温度：70ºC 低温温度：–20ºC 工作模式：正常工作 测试持续时间：30 cycles；1 h+1h /cycle | JESD22-A105-B | 外观检查：正常 功能检查：正常 射频指标检查：正常 |
| 跌落测试 | 高度0.8 m，6 面各一次，跌落到水平大理石平台 工作模式：无包装，无 上电，不开机 | IEC60068-2-32 | 外观检查：正常 功能检查：正常 射频指标检查：正常 |

# 第六章 结构及机械特性

## 6.1 本章概述

- 外观

- 模块机械尺寸

## 6.2 外观

LPM2100 mx NB模块为单面布局的PCBA，模块外观图如下所示：

图6-1 LPM2100 mx模块外观图

图6-2 LPM2100 mx 模块正视图与侧视图（单位MM）

图6-3 LPM2100 mx 模块底视图（单位MM）

# 第七章 生产与包装

## 7.1 本章概述

- 模块包装与存储

- 生产焊接

## 7.2 模块包装与存储

LPM2100 mx NB模块用托盘包装，并用真空密封袋将其封装,以10PCS为一盘，100PCS为一包，以真空密封袋的形式出货。

LPM2100 mx NB模块模块的存储需遵循如下条件：

- 模块的潮湿敏感等级为3 级。

- 环境温度大于40摄氏度，空气湿度小于90%情况下，模块可在真空密封袋中存放12个月。

- 当真空密封袋打开后，若满足模块环境温度低于30摄氏度，空气湿度小于60%，工厂在72小时以内完成贴片,模块可直接进行回流焊或其它高温流程。

- 若模块处于其他条件，需要在贴片前进行烘烤。

- 如果模块需要烘烤，移除模块包装后请在125摄氏度下（允许上下5摄氏度的波动）烘烤48小时。

## 7.3 生产焊接

LPM2100 mx NB模块使用防静电托盘包装，SMT 产线需配置Tray 模组，推荐使用7 温区以上的回流炉；

- 为保证模块印膏质量，LPM2100 mx NB模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐为0.18mm。

- 推荐回流焊的温度为235~245ºC，不能超过260ºC。

- PCB 双面布局时，LCC 模块布局必须在第2 面加工。避免因模块重力导致翻转回流时造成模块掉件、焊接开焊及模块内部焊接不良等

推荐的炉温曲线图如下图所示：

图7-1回流焊温度曲线图

表7-1 回流工艺参数表

| 温区 | 时间 | 关键参数 |
| --- | --- | --- |
| 预热区（40°C～165°C） |  | 升温速率：1°C/s～3°C/s |
| 均温区（160°C～210°C） | (t1～t2)：70s～120s |  |
| 回流区（> 217°C） | (t3～t4)：40s～60s | 峰值温度：235°C～245°C |
| 冷却区 | 降温速率：2°C/s ≤ Slope ≤ 5°C/s |

# 第八章 术语缩写

表8-1 术语缩写

| 缩略语 | 全称 |
| --- | --- |
| 3GPP | Third Generation Partnership Project |
| AMR | Adaptive Multi-rate |
| CTS | Clear to Send |
| DTR | Data Terminal Ready |
| DL | Down Link |
| DTE | Data Terminal Equipment |
| EMC | Electromagnetic Compatibility |
| ESD | Electrostatic Discharge |
| LED | Light-Emitting Diode |
| NC | Not Connected |
| PCB | Printed Circuit Board |
| USIM | Universal Subscriber Identity Module |
| TVS | Transient Voltage Suppressor |
| TX | Transmitting Direction |
| UART | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter |
| QPSK | Quadrature Phase Shift Keying |
| RF | Radio Frequency |